## Slide 1: UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI ŞCOALA DOCTORALĂ MINE, PETROL ŞI GAZE
TEZĂ DE DOCTORAT
CERCETĂRI PRIVIND MODERNIZAREA INSTALAŢIILOR DE PRELUARE-DEPUNERE, DEPOZITARE ŞI DISTRIBUŢIE A COMBUSTIBILULUI SOLID ÎN TERMOCENTRALA ROVINARI
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
PROF. UNIV. DR. ING. ARAD VICTOR
DOCTORAND:
ING. SFÎRLOAGĂ DUMITRU
Petroşani,
2018

## Slide 2: Cuprins
Introducere..................................................................................................................................................................................................7
Capitolul 1.
Stadiul actual al cunoaşterii problemei pe plan naţional şi internaţional.....................................................................................................9
Capitolul 2.
Caracteristicile calitative pe care trebuie să le îndeplinească cărbunele şi influenţa asupra tehnologiei de tăiere......................................13
Capitolul 3.
Situaţia carierelor – surse de alimentare cu cărbune a termocentralei Rovinari………….....…………………….…………………..……27
.
Capitolul 4.
Analiza sistemelor de transport utilizate la formarea depozitelor de cărbune……………..………………….……………….…….....…...40
Capitolul 5.
Stivele de cărbune………………………………………………….……………………………..……….…………………..………….…45
Capitolul 6.
Descriere flux tehnologic de alimentare cu cărbune a termocentralei Rovinari………………………..………………………...……...…55
Capitolul 7.
Optimizarea sistemelor de transport, depozitare şi distribuţie în cadrul termocentralei Rovinari…...……….………….………………....64
Capitolul 8.
Cercetări privind modernizarea instalaţiilor de transport, depozitare şi distribuţie la termocentrala Rovinari…….…….………………...75
Capitolul 9.
Contribuţii privind modernizarea instalaţiilor de transport, depozitare şi distribuţie la termocentrala Rovinari……….……….………..180

## Slide 3: INTRODUCERE
Energia electrică se obţine în centralele producătoare de energie. Acestea folosesc ca materie primă diferite resurse primare de energie cum ar fi: combustibilul solid, gazele naturale, păcura, energia valurilor, radiaţia solară, energia eoliană, biomasa. Centralele producătoare de energie sunt o componentă a Sistemului Energetic Naţional. Acesta cuprinde staţiile ridicătoare de tensiune, linia de transport, staţiile de interconexiuni, staţiile coborâtoare de tensiune, posturile de transformare şi consumatorii. În funcţie de sursa primară utilizată, acestea sunt de mai multe feluri: centrale termoelectrice, centrale hidroelectrice, nuclearoelectrice, mareomotrice, solare, eoliene,etc.
Termocentrala de la Rovinari este situată în oraşul Rovinari la 25 km sud-est de Târgu-Jiu şi este amplasată în apropierea carierelor de extracţie a cărbunelui. Acest lucru constituie un avantaj major al funcţionării acesteia. De asemenea, reprezintă şi un criteriu în ceea ce priveşte locul de amplasare a unei termocentrale.
CAPITOLUL 1
Stadiul actual al cunoaşterii problemei pe plan naţional şi internaţional
Cărbunele extras din carierele şi minele de cărbune este folosit în termocentrale pentru producerea de energie electrică. Rezervele de cărbune din zona Olteniei sunt mari, sunt situate pe suprafeţe întinse şi se extrag relativ uşor. Acesta este adus în stivele de cărbune ale termocentralei cu ajutorul benzilor transportoare.
Unităţile de exploatare din Oltenia sunt grupate în partea deluroasă a Olteniei, într-o fâşie desfăşurată pe aproximativ 120 km. Zona de exploatare începe cu Valea Luncavăţului, în est, până în apropierea Dunării şi Obârşia Huşniţei în sud-vest. Şirul de câmpuri miniere dispuse de la Motru la Luncavăţ este paralel cu marginea sudică a munţilor.
Datorită dezvoltării industriei şi implicit a creşterii consumului de energie electrică este necesar să se extragă cât mai mult cărbune pentru a satisface această cerinţă. Energia electrică se mai produce şi din alte surse de energie cum ar fi forţa apei, forţa valurilor, forţa vântului, energia solară, energia nucleară, biomasa. Dar cea produsă pe bază de cărbune rămâne de bază deoarece preţul cărbunelui este ieftin, termocentralele se construiesc relativ repede şi cu costuri mici. În acelaşi timp asigură necesarul de energie electrică în perioade critice (vârfuri de sarcină cu temperaturi prea mari sau prea scăzute). Avantajul principal îl constituie faptul că termocentralele se pot amplasa în apropierea carierelor de cărbune, pot funcţiona continuu, indiferent de anotimp.

## Slide 4: CAPITOLUL 2 Caracteristicile calitative pe care trebuie să le îndeplinească cărbunele şi influenţa asupra tehnologiei de tăiere
Cărbunele este un combustibil folosit în industria energetică.
Prin combustibil se înţelege substanţa capabilă să intre într-un proces de oxidare rapidă cu oxigenul, la o anumită temperatură, cu degajare de căldură economic utilizabilă. Pentru a fi considerată combustibil, substanţa trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- rezervele din care provin să fie mari;
- extracţia, transportul şi prelucrarea să fie economice;
- să nu sufere deformări ale calităţii, în timp;
- să nu aibă utilizare superioară în unele procese fizice.
Cărbunele are culoarea brun - neagră care se poate aprinde uşor. Modul de formare al cărbunelui este prin îmbogăţirea în carbon a plantelor din diferite perioade geologice, în interiorul scoarţei terestre, unde nu există oxigen. Apariţia şi formarea cărbunilor a avut loc în două etape:
prima etapă a fost de natură biochimică cu ajutorul bacteriilor şi ciupercilor, având ca scop transformarea celulozei şi ligninei din plante;
CAPITOLUL 3 Situaţia carierelor – surse de alimentare cu cărbune a termocentralei Rovinari
Cariere de cărbune existente în Bazinul Olteniei.
Lignitul este un combustibil folosit în industria energetică datorită puterii calorifice ridicate (1400-1800 kcal/kg). Pentru a putea fi folosit el trebuie extras din carierele de cărbune. În bazinul Olteniei ca şi substanţă minerală utilă predomină lignitul care se găseşte în multe cariere din judeţ. Aceste sunt: carierele Gârla, Poiana, Roşia, Tismana I, Tismana II, Negomir, Motru, Rovinari Est, Peşteana Sud, Peşteana Nord, Urdari, Pinoasa, Roşiuţa, Lupoaia, Mătăsari, Dragoteşti, Jilţ.
Termocentrala Rovinari utilizeaza carbune extras din carierele Garla, Tismana 1, Tismana 2, Pesteana Nord, Pesteana Sud, Rosia, Pinoasa.

## Slide 5: CAPITOLUL 4 Analiza sistemelor de transport utilizate la formarea depozitelor de cărbune
Excavatoare
Excavatorul cu rotor este un utilaj folosit în cariere pentru a tăia cărbunele. În depozitele de cărbune se utilizează pentru a depune sau prelua cărbunele din stivă şi trimiterea acestuia pe benzile transportoare către morile de cărbune. Excavatorul cu rotor este de construcţie germană cu un nivel tehnologic din anii “60’’. Nu s-au adus modificări constructiv-funcţionale în timp. S-au adus doar unele îmbunătăţiri unor subansamble pentru a-l menţine în exploatare. Excavatorul cu rotor reprezintă cel mai important tip de excavator cu acţiune continuă. Acest excavator depăşeşte în productivitate şi simplitate atât excavatoarele cu o cupă cât şi pe cele cu mai multe cupe de tip elindă.
Excavatoarele cu roată şi cupă, din punct de vedere constructiv şi funcţional îndeplinesc două funcţiuni distincte şi anume:
- excavarea şi încărcarea materialului derocat;
- transportul materialului excavat prin intermediul benzilor de pe agregat până la banda colectoare de front.
Excavatorul cu rotor este construit pentru a tăia materialul cu ajutorul cupelor, iar un transportor cu bandă transportă materialul până la un punct de descărcare. Aceste tipuri de utilaje lucrează în strânsă legătură cu sisteme de transport cu cale ferată, cu benzi şi cu poduri transbordoare. Rolul funcţional al excavatoarele cu rotor este de a excava de la nivelul de deplasare în sus. Ele pot excava şi sub nivelul de deplasare, dar la adâncimi mult mai mici decât excavatoarele cu elindă. Utilizarea excavatorului cu rotor pentru excavarea sub nivel este limitată de faptul că benzile transportoare nu sunt eficace decât la înclinări sub 20⁰.
CAPITOLUL 5. Stivele de căbune
Un sistem de depozitare este caracterizat prin volume de intrare şi volume de scoatere. Cantitativ sunt aceleaşi, dar sunt diferite din punct de vedere al timpului.
Construcţia depozitelor de cărbune
Orice depozit de cărbuni se construieşte şi se amenajează după proiect. Proiectul trebuie să prevadă elemente de calcul pentru dimensionare, detalii de construcţii şi calcule de evaluarea costurilor.
Platforma de depozitare constituie cea mai importantă parte a unui depozit. Platforma de stoc este o suprafaţă de teren amenajată, pentru formarea stivelor de cărbuni.
Suprafaţa de depozitare trebuie să îndeplinească anumite cerinţe:
- să fie plană;
- să aibă înclinare longitudinală şi transversală pentru scurgerea apelor;
- să fie prevăzută în exterior cu canale betonate pentru scurgerea apelor;
- să aibă posibilitatea de acces (drumuri betonate sau pietruite);
- să fie curată.

## Slide 6
CAPITOLUL 6 Descriere flux tehnologic de alimentare cu cărbune a Termocentralei Rovinari
Modul de alimentare cu combustibil solid al termocentralei Rovinari
Pentru a avea continuitate în alimentarea cu cărbune termocentrala de la Rovinari este prevăzută cu 4 staţii de alimentare cu cărbune constituite intr-o organizaţie numită secţie (gospodărie de combustibil). Activitatea principală a secţiei constă în realizarea unei alimentări sigure şi ritmice cu cărbune a blocurilor energetice ale termocentralei. Această activitate constă în transportul, depozitarea cărbunelui, concasarea acestuia şi alimentarea cu cărbune a morilor ventilator ce aparţin blocurilor energetice.
Capacităţi de stocare a cărbunelui la centrala termoelectrică de la Rovinari
La centrala termoelectrică de la Rovinari există posibilitatea stocării cărbunelui în mai multe stive. Cărbunele livrat de la cariere se poate introduce în consum sau se depozitează în cele 3 mari depozite de cărbune ale termocentralei. Depozitul de cărbune neconcasat Nord şi Sud este format din câte 4 stive, iar depozitul de cărbune concasat este format dintr-o singură stivă.
CAPITOLUL 7 Optimizarea procesului de tăiere, transport şi depozitare utilizat în termocentrala Rovinari
Procesul de tăiere al cărbunilor în cariere se realizează cu următoarele tipuri de utilaje:
- excavatoare cu rotor tip SchRs 1400/30/7 – construcţie R.F.G.
- excavatoare cu rotor tip SchRs 400 (1316) – construcţie R.F.G.
- excavatoare cu rotor tip SchRs 400 (1317) – construcţie R.F.G.
- excavatoare cu rotor tip SchRs 400 (1318) – construcţie R.F.G.
- excavatoare cu rotor tip SRs 470 – construcţie R.D.G.
- excavatoare cu rotor tip ERc 1400/30/7 – asimilat şi fabricat în România.
- excavatoare cu rotor tip EsRc 470.
Toate utilajele cu funcţionare continuă, în bazinul carbonifer al Olteniei provin din Germania (firma KRUP), nivelul tehnic al acestora situându-se în anii’60.

## Slide 7
CAPITOLUL 8 Cercetări privind modernizarea instalaţiilor de transport, depozitare şi distribuţie la termocentrala Rovinari
Echipamentele ce intră în schemele de flux tehnologic ale termocentralei de la Rovinari sunt:
- maşinile de scos cărbune;
- grătarele, concasorii;
- benzile de transport;
- separatoarele de metale;
- detectoarele de metale;
- instalaţiile electrice ce alimentează motoarele electrice;
- motoarele electrice ce au un nivel de tensiune de alimentare de 400 V şi 6000 V.
Echipamente electrice modernizate
În ceea ce priveşte echipamentele electrice am elaborat o soluţie tehnică nouă de înlocuire a echipamentelor vechi, cu echipamente de ultimă generaţie. Acestea urmăresc parametrii de funcţionare ale unui agregat, transmite semnale informative dacă un parametru depăşeşte limitele admise (tensiune, curent, energie reactivă), prezintă tablou separat de alimentare cu tensiune de comandă şi semnalizare. De asemenea sunt prevăzute şi cu dispozitive punere la pământ.
CAPITOLUL 9. Contribuţii privind modernizarea instalaţiilor de transport, depozitare şidistribuţie la termocentrala Rovinari
La excavatorul ERC 1400/30/7 prin mărirea gărzii la sol se uşurează înlocuirea rolei de rulare de diametru D, se pot folosi role cu un diametru mai mic, până la ±30 mm, mărind în acelaşi timp fiabilitatea, cu posibilitatea intervenţiei la piesele în mişcare dar şi la instalaţia de ungere.
Ca urmare a modernizărilor excavatoarelor ERc 1400/30/7 se obţin următoarele rezultate:
prin îmbunătăţirea timpului de folosire intensivă şi extensivă va creşte volumul maselor miniere anuale la fiecare excavator modernizat;
costuri mai mici prin reducerea consumurilor de cupe, dinţi, energie electrică;
eliminarea pericolelor de producere a avariilor ca urmare a creşterii siguranţei în funcţionare;
îmbunătăţirile constructive permit intervenţii operative pentru înlocuirea subansamblelor defecte sau uzate.
Prin modernizarea părţii electrice se obţin următoarele avantaje:
- protecţia împotriva supraîncălzirii prin montarea de termistori în înfăşurarea statorului motorului electric;
- introducerea de senzori de temperatură la toate lagărele tamburilor şi motoarelor electrice pentru evitarea creşterii temperaturii;
- racordarea la ungere centrală automată a tuturor punctelor de ungere manuală, în vederea unei mai bune ungeri a pieselor aflate în mişcare.

## Slide 8
Prin omogenizarea cărbunelui de calităţi diferite se realizează un amestec cu o putere calorifică inferioară mai mare realizând alimentarea cu cărbune de calitate constantă evitând astfel variaţiile termice în funcţionarea cazanului.
De asemenea prin compactarea stivelor de cărbune se evită pericolul autoaprinderii, astfel că stivele de cărbune pot fi păstrate perioade mari de timp.
Prin introducerea de separatoare care să funcţioneze cu anumite regimuri de funcţionare se evită astfel întreruperea fluxului tehnologic al benzilor transportoare.
În cazul detectoarelor de metale, prin instalarea de detectoare moderne se realizează o filtrare mai bună a cărbunelui. În acesta pot ajunge corpuri străine (în primul rând metale, pachete ţigări, sticle plastic, doze suc, pungi cafea). Amintim şi faptul că se asigură o protecţie mai bună a morilor ventilator unde cărbunele suferă o a doua fază de măcinare. Aici există posibilitatea să se deterioreze ciocanele acestor mori dacă în acestea ar pătrunde metale.
Prin modernizarea instalaţiei electrice, la introducerea motoarelor asincrone cu consum redus de curent dar care au acelaşi randament se realizează un consum redus de energie electrică. Acest lucru conduce la creşterea eficienţei energetice şi o cantitate de energie electrică mai mare livrată în Sistemul Energetic Naţional.
Prin implementarea funcţionării instalaţiilor electroenergetice în sistem informatizat DCS) se asigură o mai bună supraveghere a instalaţiei electrice, o protecţie mai sigură şi selectivă asupra unei părţi a instalaţiei electrice, urmărirea sau modificarea anumitor parametrii. Prin această modernizare se reflectă siguranţa în funcţionare şi se asigură o durată de exploatare mai mare.